УДК 621.3                Зародыш Т.С., Дракин А.Ю., директор МИП НИИ автоматики, телемеханики и метрологии БГТУ

(Брянск, БГТУ)

РАЗРАБОТКА МОДЕЛИ АСИНХРОННОГО ДВИГАТЕЛЯ в среде Matlab/Simulink

Аннотация: В данной статье мы рассматриваем разработку модели асинхронного двигателя в среде Matlab/Simulink и его прямой пуск.

Annotation: In this paper, we present the development of a model of the induction motor in the environment of Matlab/Simulink and its direct start.

Ключевые слова: асинхронный двигатель, разработка модели, Matlab, Simulink.

Keywords: asynchronous motor, model development, Matlab, Simulink.

Введение:

В данной статье мы разрабатываем модель для изучения асинхронных двигателей с помощью пакета Simulink программы MATLAB.

Разрабатываемая модель превосходит по техническим и экономическим возможностям реальный двигатель. В созданной модели есть широчайший спектр возможностей по исследованию асинхронной машины в различных режимах работы, что в реальной лаборатории требует больших финансовых расходов из-за дороговизны необходимого оборудования.

В качестве электродвигателя выбираем асинхронный двигатель 4А132М2У3. Определяем исходные данные:

Мощность АД, Pn = 11кВт

К.П.Д. η = 87%

Сosφ = 0,9

Номинальное скольжение Sn = 2.3%

Параметры  схемы замещения двигателя (в относительных единицах):

Активное сопротивление обмотки статора R1 = 0,04

Индуктивное сопротивление рассеяния обмотки статора Х1=0,061

Приведенное активное сопротивление обмотки ротора R2=0,025

Приведенное индуктивное сопротивление рассеяния обмотки ротора Х2 =0,12

Индуктивное сопротивление магнитной цепи (сопротивление взаимоиндукции)  Хµ = 4,2

Число пар полюсов p = 1

На основании исходных данных рассчитываем параметры двигателя:

1. Пересчитаем параметры обмоток из относительных единиц в абсолютные:

(А);                                      (1)

(Ом)                                                         (2)

2. Умножим на Zn все параметры схемы замещения:

(Ом)                                                     (3)

(Ом)                                                    (4)

(Ом)                                                   (5)

(Ом)                                                   (6)

(Ом)                                                (7)

(Гн)                                                             (8)

(Гн)                                                     (9)

(Гн)                                                (10)

3. Угловая скорость вращения магнитного поля

(рад/с)                                          (11)

Номинальная угловая скорость ротора определяется на основе выражения скольжения

(12)

Откуда:

(13)

(Нм)                                                    (14)

Рис. 1. Математическая модель асинхронного двигателя в форме Коши.

Пуск двигателя будем выполнять на  холостом ходу, и после выхода АД на синхронную скорость нагрузим номинальным моментом.

Момент инерции привода подобран таким образом, чтобы в динамической кривой скорости вращения двигателя ω (t) не было колебаний при выходе на установившийся режим.

Моделируем прямой пуск АД средствами пакета Simulink.

Рис. 2. Блок-схема  прямого пуска асинхронного двигателя средствами основной библиотеки Simulink.

В результате моделирования нами получены следующие значения скорости, момента ротора и токов статора (рис. 3).

Рис. 3. Графики скорости, момента ротора и токов статора.

Литература:

1. Кравчик А.Э., Шлаф М.М., Афонин В.И., Соболенская Е.А. Асинхронные двигатели серии 4А: Справочник/А90 – М.: Энергоиздат, 1982. - 504 с.

2. Герман - Галкин С.Г. Компьютерное моделирование полупроводниковых систем в MATLAB 6.0: Учебное пособие – СПб.: Корона принт, 2001. - 320 с.